## Slide 1
城市的岸边制作
关于手机的9个传言
你被骗过吗？

## Slide 2
1.打电话55秒通话等于1分钟？
事实上：
国内统一执行打满1分钟时计下1分钟的费用。虽然从不排除个例，但从技术上来说，在这个方面偷费，很难做到。
传言：
不要赶着凑够1分钟通话。其实，通话到55秒的时候就已经算1分钟了，所以55秒到1分钟的通话其实是算两分钟的钱。
s

## Slide 3
2.手机都有“隐形电池”？
事实上：
通过实验多种型号手机，都没有发生电量变多的情况。拆开一部手机，会发现内部乜有任何“隐形电池”存在的踪影，而且手机厂家也完全没有理由去设置这样一项功能。
传言：
你的手机电量不足了，为了让它能够继续使用，按*3370#键，手机会重新启动，启动完毕后，你就会发现电量增加了50%。
*3370#
+50% ?

## Slide 4
3.没卡也能打“110”？
事实上：在国外遇险的话可用，但是在国内呼叫112并无实际作用，它会自动转接一个语音提示，“匪警请拨110，火警请拨119……“而呼叫110、119、120等中国紧急号码还是需要手机接入SIM卡提供商的网络。
传言：世界上手机共同的紧急救援号码是112，假如所在地区无信号，同时又遇到了紧急状况，可以用手机拨打112.因为此时手机会自动搜索所有可用的网络并建立起紧急呼叫。
No signal

## Slide 5
4.手机一格电，辐射大
千倍？
事实上：通常说的辐射强度是指手机的发射功率，强度与剩余电量无关，但和信号的强度有一定关系。手机信号的强弱，与基站远近有关，但与电量关系不大。
传言：手机剩一格电时不要使用，因为满格与只剩一格时相对比，发射强度竟然相差1000倍以上。
1000倍?

## Slide 6
5.手机连线远程开车锁？
事实上：汽车遥控器发射的电波频率大多集中在315Mhz和433Mhz左右，而无论2G还是3G手机，使用的电波频率都高于这个数值，两者“语言不同”，根本无法相互控制。
传言：车用遥控器落在车里，通过手机通话远程遥控开锁。

## Slide 7
6.边充电边接电话危险？
事实上：经过安全测试的手机不会发生此类情况，充电时接听也是安全的。但不排除非原装、不合格设备充电导致手机发热、爆炸等极端情况发生。
所以，使用合格充电器，边充电边接电话无须担心。谨慎使用不正规的非原装充电器！
传言：当手机正在充电时，请勿接电话！因为手机充电时，接听有潜在危险。

## Slide 8
7.关机也会泄露行踪？
事实上：对于普通手机来说，关机后，主要部件不再具有发送和接受信号的能力。手机电路都是公开的资料，如果有什么特殊的功能必会留下痕迹，不必担心其暗藏玄机。所以，不排除目前有某种“技术”可以做到手机窃听。但普通人无须担心，市面上买来的手机可不会配备这么“高级”的功能。
传言：手机即使在关机状态，只要有电池，远程的程序就能激活它，暴露你的坐标。完全的办法就是将手机的电池取出，彻底断绝电源。

## Slide 9
8.有了序列号，手机不
怕偷？
事实上：理论上来说，通过设备识别来禁用某部手机是有可能实现的。但机器识别码可以被任意修改，目前我国的运营商也没有启用识别设备。
IMEI码:011984008107***
传言：每一台手机都有一个独一无二的序列号，如果手机被偷了，打电话给手机提供商，并提供你的手机序列号，他们会帮你把手机屏蔽，这样即使小偷换了SIM卡，仍然无法使用。

## Slide 10
中华人民共和国居民身份证
9.手机会使各种卡消磁？
事实上：首先，公交卡、二代身份证和IC电话卡等智能卡，信息都是存储在半导体芯片上的，不使用磁性记录技术，也就不可能被“消磁”。其次，即使是像银行卡一类的磁卡，在手机发射的电磁波频率范围内，不会产生足以改变银行卡上磁条信息的磁场。
传言：银行卡、二代身份证、公交卡、IC电话卡都不能和手机放在一起，因为手机工作时的电磁会把卡消磁的。
BANK